## Slide 1
第八单元
8.1金属和金属材料

## Slide 2
古老的青铜器
铜84.77％、锡11.64％、铅27.9％。
司
母
戊
大
方
鼎

## Slide 3
“天下第一剑”——越王勾践剑
古老的青铜器

## Slide 4
古老的青铜器
马踏飞燕

## Slide 10
金属材料无处不在

## Slide 11
一、几种重要的金属
1、人类使用金属的历史

## Slide 12
司母戊鼎 3200多年

## Slide 13
四羊方尊 3000多年

## Slide 14
马踏飞燕 近2000年

## Slide 15
沧州铁狮子 1000多年
石器
青铜器
铁器

## Slide 16: 应用广泛的金属材料

## Slide 17
金属的物理性质
■概括金属的物理性质
根据：
①课本的第3页 ——图片 ②联系生活——联想
活动探究

## Slide 18
大多数金属：
有金属光泽
导电性
导热性
延展性
密度较大
熔点较高等。
2、金属的物理性质（共性）

## Slide 19
金属还具有各自的特性
金属的特性：
光泽不同：铁、铝等大多数金属呈银白色，而金呈金黄色、铜呈紫红色……在常温下，铁铝铜等大多数金属都是固体，但体温计中的汞却是液体……

## Slide 20
物理性质 | 物理性质比较
导电性（以银的导电性为100作标准） | 银 铜 金 铝 锌 铁 铅 优 100 99 74 61 27 17 7.9 良
密度 | 金 铅 银 铜 铁 锌 铝 大 19.3 11.3 10.5 8.92 7.86 7.14 2.70 小
熔点 | 钨 铁 铜 金 银 铝 锡 高 3410 1535 1083 1064 962 660 232 低
硬度（以金刚石的硬度为10作标准） | 铬 铁 银 铜 金 铝 铅 大 9 4-5 2.5-4 2.5-3 2.5-3 2-2.9 1.5 小
表8-1 一些金属物理性质的比较

## Slide 21
4.为什么有的铁制品如水龙头等
要镀铬?如果镀金怎么样?
— 探究性质与用途的关系
分组讨论
1.为什么菜刀、镰刀、锤子等
用铁制，而不用铅制？
2.银的导电性比铜好，为什么电线
一般用铜制而不用银制？
3.为什么灯泡里的灯丝用钨制而
不用锡制？如果用锡有什么后果?
普通
镀铬

## Slide 22
使用
是否便利
资源
废料是否
易于回收
价格
是否
美观
对环境
的影响
考虑物质的用途时，首先要考虑物质的_____，
还需要考虑那些因素？
性质
归纳

## Slide 23: 金 属 之 最
地壳中含量最高的金属元素──
人体中含量最高的金属元素──
目前世界年产量最高的金属──
导电、导热性最好的金属──
硬度最高的金属──
熔点最高的金属──
熔点最低的金属──
密度最大的金属──
密度最小的金属──
铝
钙
银
铁
铬
汞
钨
锂
锇

## Slide 24
在金属中加热熔合某些金属或非金属，就可以制得具有金属特征的合金。
二、合金
(混合物)
合金属于纯净物或混合物？

## Slide 25
2、铁合金
铁合金
生铁
钢
含碳量2％～4.3％
含碳量0.03％～2％
含碳量不同决定其性能不同。
降低含碳量
不锈钢（镍铬钢）

## Slide 26
合金与组成它们的金属的性质比较
【实验8-1】比较黄铜片和铜片、焊锡和锡的光泽和颜色；将它们互相刻划，比较它们的硬度
性质 比较 | 现 象 |  |  | 
 | 黄铜 | 铜 | 焊锡 | 锡
光泽 和颜色 |  |  |  | 
硬度 |  |  |  | 
结论 |  |  |  | 
黄
紫红
黄铜大于铜
深灰
银白
焊锡大于锡
合金的色泽比它的组分金属更鲜艳
合金的硬度大于组成它的纯金属

## Slide 27
教材P5讨论：合金的熔点与其组分金属相比，又有何特点呢？
 | 纯金属 |  |  |  | 合金 | 
 | 铅 | 镉 | 铋 | 锡 | 焊锡 | 武德合金
熔点℃ | 327 | 321 | 271 | 232 | 183 | 70
启示 |  |  |  |  |  | 

## Slide 28
结论：与纯金属相比，合金具有：
硬度更大
熔点更低
抗腐蚀性更好
另外合金还具有：
更高的强度
(韧性好,耐拉伸、耐弯曲、耐压打)
日常使用的金属材料，大多数是纯金属还是合金？
人类已制得的纯金属只有90余种，但由纯金属按一定组成和质量比制得的合金已达几千种。

## Slide 29
2、合金比纯金属具有更广泛的用途

## Slide 30
钛合金与人体有很好的“相容性”，因此可用来制造人造骨
4、钛和钛合金
被认为是21世纪的重要材料，它具有很多优良的性能，如熔点高、密度小、可塑性好、易于加工、机械性能好等。尤其是抗腐蚀性能非常好，即使把它们放在海水中数年，取出后仍光亮如新，其抗腐蚀性能远优于不锈钢，因此被广泛用于火箭、导弹、航天飞机、船舶、化工和通讯设备等
钛金属腕表

## Slide 31
用钛-镍形状记忆合金制成的人造卫星天线
形状记忆合金是具有形状记忆效应的合金，被广泛用于做人造卫星和宇宙飞船的天线，水暖系统、防火门和电路断电的自动控制开关，以及牙齿矫正等医疗材料。
低温下

## Slide 32
小结
一、金属共性：
1、具有金属光泽
2、良好的导电、导热性
3、良好的延展性
二、合金：
1、定义：
2、合金的特性
A、合金比纯金属硬度大
B、合金比纯金属熔点低
C、合金比纯金属抗腐蚀性好

## Slide 33
练一练
1、（2015•锦州）下列不是合金的是（ ）
A．生铁B．铁锈C．青铜D．焊锡
B

## Slide 34
2、（2015•湘潭）下列有关合金的说法中，不正确的是（ ）
A．合金属于金属材料
B．青铜、黄铜的硬度大于铜
C．合金的抗腐蚀性能比其成分金属强
D．合金的熔点比其成分金属高
D

## Slide 35
3、金属材料在生活、生产中应用十分广泛。
（1）如图A所示是金属的一个应用实例，请说出利用了金属的什么物理性质（答一点即可）
（2）如图B所示，两块金属片互相刻划后，在纯铜片上有明显的划痕，该实验探究的目的是什么？
导电性
比较合金和纯金属的硬度

## Slide 36
谢谢观赏